温州新能源风光一体化集中监测

系统方案

项  目  名  称：温州新能源风光一体化集中监测系统

申报单位(盖章)： 温州新能源控股有限公司

单 位 负 责 人：李戈

联  系  电  话：13736359068

编  制  单  位：温州新能源风光一体化集中监测系统项目组

申  报  时  间： 2018年 10月16日

第1章项目概况	3

1.1项目名称	3

1.2项目建设单位	3

1.3 项目编制单位	3

1.4 建设目标	3

1.5投资概算及资金来源	3

第2章项目背景、现状、必要性及可行性	4

2.1项目背景	4

2.2现状、必要性及可行性	4

第3章 总体方案	6

3.1 升级扩容后的系统特点	6

3.2 总体拓扑结构图	8

3.3 原平台展示效果	9

第4章 系统功能设计	10

4.1 无厂家支持的数据接入技术	10

4.2 数据统一采集平台	10

4.3 数据统一发布系统	12

4.4 远程数据传输系统	13

4.5 新增监测中心大屏幕显示系统	14

4.6 升级后的风光一体化远程监测平台	15

4.7 故障告警管理	16

4.8 生产运营报表管理	17

4.9 用户权限管理	18

4.10 系统移动端支持	18

4.11 电力系统安全性要求	18

4.12中心端系统升级扩容及增加风电场站端设备清单	19

第5章风光一体化集中监测中心场地设计 	21

5.1 建设思路	21

5.2 基本原则与功能要求	21

第6章项目概算	23

6.1温州新能源风光一体化集中监测中心项目建设概算 	23

第7章 项目安装、测试、试运行及验收	26

7.1 项目安装、测试	26

7.2 项目验收要求	26

7.3 项目交付要求	26

7.4 项目技术服务要求	26

7.5 项目技术培训要求	27

第8章 项目安装、测试、试运行及验收	28

8.1 项目安装、测试	28

8.2 项目验收要求	28

8.3 项目交付要求	28

第一章 项目概况

1.1项目名称

项目名称：温州新能源风光一体化集中监测系统项目。

1.2项目建设单位

建设单位：温州新能源控股有限公司

1.3项目编制单位

项目编制单位：温州新能源风光一体化集中监测系统项目组

1.4建设目标、内容、范围及周期

1.4.1建设目标

温州新能源控股有限公司下辖4个光伏电站和2个风电场，其中光伏电站已经将数据接入到远程监测中心，风电场数据还没有接入。原监测系统只具有光伏电站数据监测功能，本次方案将对远程监测中心进行升级扩容，并将下属风场的生产实时数据统一采集汇聚到升级扩容后的温州新能源风光一体监测中心进行统一管理与分析，监测中心增加故障告警管理与生产运营报表管理以此实现生产运营的精细化管理，提高公司的管理水平。也为将来的场站无人值守、少人值守奠定基础。

1.4.2建设内容及范围

在原光伏发电远程监控系统基础上进行升级，增加风电数据模块、风光一体化数据展示、生产日常报表，中心端基础硬件，风场端设备数据破解、采集传输软件及相关配套基础硬件。

1.4.3建设周期

温州新能源风光一体化集中监测中心建设周期：

2018年11月15日-2018年12月，历时一个半月。

1.5投资概算及资金来源

温州新能源风光一体化集中监测中心投资概算约68万元。资金由温州新能源控股有限公司自筹。

第二章 项目背景、现状、必要性及可行性

2.1项目背景

国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部联合发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见（发改能源【2016】392号）》中指出：“互联网+”智慧能源是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网理念、先进信息技术与能源产业深度融合，正在推动能源互联网新技术、新模式和新业态的兴起。能源互联网是推动我国能源革命的重要战略支撑，对提高可再生能源比重，促进化石能源清洁高效利用，提升能源综合效率，推动能源市场开放和产业升级，形成新的经济增长点，提升能源国际合作水平具有重要意义。

为推进能源互联网发展，提高企业信息化管理水平，“五大四小”电力集团所辖新能源公司均已开展或筹划开展符合企业自身特点的集控中心及数据中心的建设工作。通过建立集控中心管理旗下的新能源电场，并通过对集控系统，结合其他经营管理信息化手段，不断推进自身信息化水平向大数据、智能化方向发展。

2.2现状、必要性及可行性

温州新能源控股有限公司现有2个风力发电场4个光伏电站在投运中，并有数个光伏电站正在陆续开发中。苍南霞关风电场一期、二期项目、平阳西湾风电场均使用各自独立的监控系统，相互之间独立存在，各风场设备数据分散在各风电场的监控系统，公司总部不能实时掌握现场设备情况，现有光伏电站监控系统无法支撑公司整体运维模式的改变，也无法满足公司通过对风电场设备及管理数据的深度挖掘、对发电能力等提升的数据支撑需求。具体的问题如下：

（1）由于各发电项目投产后的地理分布非常分散，现有模式只具备各光伏发电站数据集中监测，2个风电场有3套独立风机就地监控系统、1套风功率预测系统及2套电力自动化监控系统独立运行。公司总部生产管理部门无法对生产运行数据进行统一、及时的跟踪及采集管理，生产管理、技术人员也较难通过现有监控系统在第一时间发现设备运行过程中出现的问题和隐患。

（2）尽管风电场可以通过SCADA系统对机组设备的运行情况做出基本的判断和监控，但对于生产管理技术人员来说多种类、多品牌、多型号设备数据的汇总、存储、分析、挖掘困难较大，现场运行监控系统版本较老，重要故障数据只能通过运行人员现场记录或调取，对于实时故障监控分析带来不便。

（3）风电场设备在运行过程中会产生大量的实时数据，如何及时、准确的收集和存储这些海量的信息，并对其进行快速高效的数据分析，提高运行检修水平，提高项目发电利用小时数和经济效益，也日益突显出大数据管理、集控中心的迫切性。

为了应对能源互联网及大数据时代给温州新能源控股有限公司带来的机遇与挑战，同时也是为了应对未来市场环境下，国家电力体制改革的要求，应顺应行业潮流建立风光一体集控中心，并加强对大数据方向的研究和规划。结合自身情况及从行业经验的总结，建设集控中心有如下优势：

1）风光一体化监测中心在保留原有光伏电站基本监控功能外，对监控系统进行版本升级，完善及增加运行数据统计、分析、管理的功能，同时集成霞关一期、二期风机监控系统、电站自动化控制系统、风功率预测系统、平阳西湾风电场风机运行监控系统及电站自动化控制系统，通过将上述分散系统进行数据整合，由风光一体集控中心设备信息数据中心的统一处理与分析、运行管理。最终在集中监测平台及移动终端设备上可以实现对各风电场、光伏电站信息的实时采集与处理、运行及监视，满足远程实时监测、数据分析和生产运营管理等需要。通过大数据的分析管理，能够为公司在生产过程中有效的发现潜在问题，节省不必要的维修及管理成本提高效率，为公司带来实际的经济效益。

2）运行人员通过使用风光一体化监测中心运行监视，不仅可减小各电站运行人员监控压力，更方便数据统一的分析处理、生产管理，提升了公司人员对各电站设备的监控效率。由于采集数据后，技术人员有了完善的数据进行对比及数据分析的依据，将方便对设备运行状态、潜在隐患的分析，同时进一步减小生产管理者的工作压力，整体提升了生产管理人员的工作效率及同行业中生产管控方面核心竞争力。作为我公司风光一体集控中心不仅能展示我公司在新能源领域在社会环保事业中做出的贡献，也能在公司内部更方便的开展生产技术相关培训，更好地培养出一批能够胜任风电场维护、检修的专业人才。

3）风光一体化监测中心的建立使得公司拥有了建立一个整体信息化中心平台的建设基础，为公司后续的发展奠定了更加坚实的基础，后期新增项目可以通过预留端口快速的接入现有平台，实现生产现场数据与总公司的无缝对接，更好，更高效的实现对新增项目的管理及优化，为公司的高速发展解决了后顾之忧。

随着数字信息化时代的迅猛发展，全球的数字信息资源正进入到一个前所未有的快速增长期，工业互联网已经逐渐出现成熟的产品，能源互联网概念和政策也实实在在影响的电力行业。电力大数据是能源变革中电力工业技术革新的必然过程，电力大数据不仅仅是技术进步，更是涉及整个电力系统在大数据时代下发展理念、管理体制和技术路线等方面的重大变革。对于新能源发电企业，建设集控中心，既在操作功能层面上变革了新能源场站的生产运维模式，收集了大数据时代最关键的核心资产——数据，也顺应了工业互联网、能源互联网、电力大数据等发展潮流。

第三章 总体方案

## 3.1升级扩容后的系统特点要求

升级扩容后的系统拟采用最新的互联网数据平台技术，分布式并行计算框架，支持海量数据的高速存储与数据挖掘。高速的数据采集与数据传输功能，全量实时数据的采集、传输与界面刷新频率可达到1秒；

依托云服务体系及云端大数据分析系统，在其基础上组建企业独享的安全网络域，确保数据安全可靠。

3.1.1一体化解决方案

风电场、光伏电站一体化处理方案，全部生产设备在统一流程下进行管理，在统一平台下进行展示，并集中进行数据的分析与挖掘；

采用全异步无阻塞的数据处理机制，数据的采集、传输、展示在一秒内完成。

3.1.2程序跨平台性

系统运行环境与操作系统无关，程序可在Windows、Unix及Linux环境下运行，可做到程序在不同操作系统下的零成本迁移。

3.1.3基于开源组件的新一代互联网技术

系统全面采用开源技术方案和通讯标准，遵从于统一的标准规范、执行统一的数据交换方案、采用统一的数据接口进行通讯。以保证平台软件的互操作性、兼容性、可维护性，并对前期投资较好的保护。

3.1.4可扩展的海量实时数据存储方案

拟采用Key/Value结构的非关系型内存数据库做为实时数据库，可实现50万点以上的数据实时刷新，随着业务量的扩展，实时数据库还具备线性的硬件扩展能力，使数据展示的效果始终维持在最佳状态。

3.1.5基于浏览器/服务器(B/S)远程访问模式

B/S架构是一种基于浏览器访问模式的技术机构，无需安装软件，只需浏览器便可以随时、随地远程访问应用系统。

3.1.6高通量数据通信引擎

数据接收端以消息队列为缓冲，发送端具备可靠的自维护能力，整体设计思路基于Java NIO的全异步事件触发机制。使网络传输效率得到本质性的提升，可在1秒之内满足5000台以上设备，大于400万点的全量设备数据的吞吐量要求。同时系统具备完善的自维护能力，采用数据流+数据包的方式保证数据采集的完整性。

3.1.7数据传输协议插件化

数据采集引擎拟采用数据传输协议与传输平台分离的方式，从而实现数据采集驱动的插件化部署，在数据采集平台子系统中，所有的数据采集模块均可以实现可插拔功能，用户可根据自身业务需要，灵活的加载或卸载下列各种工业协议驱动。

3.1.8高度可扩展

系统拟采用分布式应用设计，应用拓展便捷高效，组件化结构，功能模块可任意组合定制，实施灵活，组件化设计使得新增电场及系统扩容非常简便；

系统预留可扩展的接口和设备容量，具备后续若干场（站）和其他形式发电场集中控制的扩展能力。

3.1.9基于HTML5技术的弹性化前端展现

基于HTML5技术，采用响应式UI组件，PC屏幕/手机屏幕布局自适应，真正做到“一次开发，全分辨率自适应”。同时采用产品化UI设计方案，配置灵活，备有多种界面风格可选。

## 3.2总体拓扑结构图

图 拓扑结构示意图

## 3.3原平台展示效果

图 光伏场站

第四章 系统功能设计

## 4.1无厂家支持的数据接入技术

针对厂家不开放数据的风机机型，对数据进行破解采集。通过网络拦截、旁路加载等多种手段，对捕获数据进行分析及解密，实现对设备完全无侵入、无损害的风机数据采集功能。

## 4.2数据统一采集平台

数据统一采集平台支持多厂家、多设备类型、多设备型号的并行采集。

## 4.2.1采集协议组件化

原光伏电站已具备数据采集传输功能，新增风电场数据采集系统部署在风电场本地，负责设备的实时数据采集与传输。平台设计为以插件形式挂接各种工业协议采集组件，经由设备采集控制端进行汇总并进行处理，统一转换为标准的数据格式，再将标准格式数据向业务展示管理端进行推送。系统统一定义电场设备测点命名、编码规则、通信规约。

新增实时数据采集系统将电场不同厂家、不同机型、不同格式的SCADA数据转换成统一的数据格式，同时采集电场不同厂家的升压站、电能表和其他设备的数据，统一存储，统一上传，形成一个标准规范的电场数据采集中心。电场统一数据平台还能接入电场功率预测数据、状态监测数据和其他电场实时数据。

系统对上述数据的采样周期和传输上送周期不超过1秒，有良好的实时性、响应性、并发性和扩展性，并考虑到一定的网络冗余，以提高系统的可靠性和安全。

电场统一数据平台要有每场站10万点的处理能力，上传的数据应该包含时间戳。在电场场外通讯中断时，电场统一数据平台至少保存7天的数据，在通讯恢复后，继续上传到省级监控中心，以保证关键统计数据的连续性和准确性。

数据采集引擎采用数据传输协议与传输平台分离的方式，从而实现数据采集驱动的插件化部署，在数据采集平台子系统中，所有的数据采集模块均可以实现可插拔功能，用户可根据自身业务需要，灵活的加载或卸载下列各种工业协议驱动。

系统支持多种工业标准协议的数据采集并可对新协议进行扩展支持、指令下发以及向通用传输格式的转换工作，各工业协议的采集模块以组件的方式被采集系统动态加载，使协议采集模块实现高度的灵活性，并做到可靠、可验证、可复用。

## 4.2.2新增风力发电设备实时数据采集

远程监控中心前置通讯服务器对下属风电场子站内的数据通信网关机进行通信，支持多源数据的采集和处理的功能，采集的数据源可以包括各场（站）升压站、机组、电度量等数据。包括但不限于以下几类：

主要监测数据（包含但不限于以下几类）：

运行状态：正常运行、亚健康运行、限功率运行、设备待命、天气停机、故障停机（包括详细的故障代码及注释）、检修停机、用户停机、通信中断等各种机组运行状态；

各类型保护动作信号：温度保护、过负荷保护、电网故障保护、振动越限保护和传感器故障保护等；

有功功率、无功功率、电压、电流和频率等；

各类电度量、电度量总计等；

风速和风向：平均、最大、最小、实时值；

温度（平均、最大、最小、实时）：变频器、环境和机舱、控制柜内、齿轮箱油温、齿轮箱轴承（驱动侧和非驱动侧）、发电机绕组温度、变桨电机轴承温度、发电机前/后轴承温度等；

转速（实时、平均、最小、最大）：发电机组叶轮转速、发电机转子；

角度扭矩：叶片角度(实时、起始/最终)、偏航角度；

传动链振动（主轴、齿轮箱、发电机的振动以及高速轴的轴向窜动），机舱、塔筒振动；

油位：齿轮箱油位、液压站油位；

油压：润滑、液压系统油压；

电动变桨后备电源电压；

其他监测：噪声等。

设备故障信息（包括但不限于）：如故障发生时间、代码、分类；故障时间包括起始时间和结束时间等；

事件代码和事件发生时间；

上述数据的采样频率至少达到1秒级别。

## 4.2.3新增升压站实时数据采集

风力发电厂侧采集升压站综合自动化系统的运行数据并传输到远程集控中心，并可根据调度指令或其他控制指令对升压站内电气设备进行控制。对升压站采集数据实现主备双路，分别能够在远动机主备切换时正常采集数据。

升压站的数据分为以下几类：

遥信数据：包括隔离开关、刀闸、断路器、手车的开关状态。

遥脉数据：各线路、站用变、主变高压侧、低压侧、电容器正向有功、反向有功、正向无功、反向无功。

遥控数据：断路器的开合指令。

遥测信号：包括线路、主变、站用变的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数。

其他数据：升压站的其他数据。

上述数据的采样频率至少达到1秒级别。

## 4.2.4新增风电场电能表数据采集

风电场电量计量系统保持不变，原已有计量远传通道继续使用。风电场侧设备通过电能量终端采集装置获取风电场内所有电能表（特别是关口电能表）的电量数据，上传至集控中心。

主要监测数据（包括但不限于）：

风电场所有的电能表数据，包括各场站上送的电能量计量信息、风机出口电量数据、线路电能表数据、由升压站SCADA采集的电度表数据和关口表数据等。

## 4.2.5新增风电场箱变设备数据采集

新增风电场箱式变电站设备数据采集功能，采集数据为开关量及模拟量两类。

模拟量数据包含低压侧三相电流、三相电压、变压器温度、环境温度、湿度等信号等。

开关量数据包含变压器超温跳闸、变压器高温跳闸、油位低、压力释放阀动作、高压负荷开关分闸、高压负荷开关合闸、低压断路器分闸、低压断路器合闸、低压断路器故障信号、油位高信号、箱变门信号（高低压）、隔离开关合闸、隔离开关分闸、小空开位置信号、浪涌保护器报警信号、浪涌保护器熔断器报警信号。

## 4.3数据统一发布系统

数据统一发布系统采用数据传输协议与传输平台分离的方式，从而实现数据采集驱动的插件化部署，在数据采集平台子系统中，所有的数据采集模块均可以实现可插拔功能，用户可根据自身业务需要，灵活的加载或卸载各种工业协议驱动。

数据统一发布系统可将采集到的设备实时数据或计算量数据进行汇聚，生成一套或多套数据发布实例，可向生产管理等第三方系统提供数据源支持，数据发布系统具备以下：

具备将生产数据转为标准Modbus工业协议形式进行发布的能力；

提供多个Modbus从站实例发布的能力；

可为多个数据消费者提供不同数据发布方案的能力；

提供Modbus发布服务提供IP黑、白名单过滤能力；

提供Modbus发布服务提供客户端连接上限的控制能力。

## 4.4远程数据传输系统

远程数据传输系统负责收集驱动端传入的实时数据以及计算引擎生成的计算数据，并将数据转换为标准的数据格式存入实时数据库中作为缓存，业务平台子系统将此数据缓存作为数据源进行调用。

基于最新的大数据传输架构，每秒可支持200万点以上数据实时传输，支持数据流式压缩及透明加密功能。

可提供系统对外提供的数据服务接口，包括对公司OA系统、电网系统、集团公司等的接口。

## 4.4.1数据接收

系统具有很好的可扩展性，可接收外部数据，也能按照标准通信协议，接收从场站数据采集系统发送的数据。

## 4.4.2数据推送

按照电网的规范，集控中心的系统将提供对电网系统的接口功能，主要任务有：

接收电网指令。

上报发电量、电场运行状况等必要信息。

对其他系统的接口。

## 4.4.3数据远程发布

可通过网页浏览器实现对远程监控系统的远程浏览，内容包括设备的远程监视，信息汇总与统计分析等。

## 4.4.4数据路由传输

数据从场站端向上级传输后，在上级系统可提供数据路由功能，通过此功能，可控制场（站）端的数据流向不同数据消费端的转发、汇总、以及组播功能。

## 4.5新增监测中心大屏幕显示系统

## 4.5.1大屏幕显示系统技术

目前，大屏幕显示系统采用的显示技术主要包括LCD液晶拼接屏、LED全彩显示屏。物理拼缝决定画面的分割程度。高清哳小间距数字LED显示系统屏幕的显示像素由点状LED灯纵横排列而成，配合高精度生产制造工艺生产的显示电路单元，能够确保显示单元每个LED灯的间距以及显示单元箱体之间LED灯的间距一致性，没有可视的物理拼接缝隙,而液晶拼接显示系统的显示单元之间会有3.5mm的物理拼缝。灯光影响决定画面对环境的适应能力。LED显示系统具有自发光的特性，屏幕表面没有加装玻璃体镜面，所以即使室内有较强光照也不会在屏幕表面出现镜面反射现象或出现反射光斑产生无法看清显示内容的现象，液晶屏幕由于显示单元表面的镜面反射问题，导致受环境光线影响较大。但高清哳小间距数字LED显示系统的造价会是LCD液晶拼接屏的数倍。

## 4.5.2 LCD液晶拼接屏显示系统参考配置

按照2*3 LCD液晶拼接屏显示矩阵拼接屏列出主要部件的参考配置。

| 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 55寸液晶拼接屏 | 6(2*3) | 台 |
| 机柜式支架 | 6 | 套 |
| HDMI矩阵 | 1 | 套 |
| 大屏控制软件 | 1 | 套 |
| 功放音响 | 1 | 套 |
| 拼接屏专用线材等 | 6 | 套 |

## 4.6升级后的风光一体化集中监测平台

系统构建中考虑到多种类型发电场站的不同特性，可支持如风电、光伏、火电、水电、生物质发电等不同发电方式的场站类型。实时数据监测与控制的内容包括主界面显示、总体（区域）信息显示、电场信息显示、设备信息显示（如风机、升压站、逆变器、汇流箱、直流表、并网柜、出线柜、功率预测）等。

显示方式应包括：列表方式、矩阵方式、线路图、柱状图显示、趋势显示、报警显示、操作显示等。

### 4.6.1分述

基于远程管理的B/S结构WEB浏览器访问模式，可以随时随地在同一应用平台下管理全部电厂，为将来的场站无人值守、少人值守奠定基础；

基于最新的HTML5前台展示技术，扁平化设计风格，多种配色方案，响应式布局，对移动设备的良好支持。可以自动适配各种移动设备的屏幕，支持多种分辨率，多种浏览器，可以通过手机、平板电脑等移动设备方便的使用系统；

可对风机、光伏等多种设备进行集中监控，可对多种品牌、型号设备混合监控，并按品牌、分期、状态等条件进行过滤，并集成升压站、测风塔、电能表等设备监测，集多套SCADA于一身；

### 4.6.2升级扩容后的系统首页及大屏关键指标自定义展示

升级扩容后的系统提供多种首页以及大屏展示的页面方案，颜色风格以及展示数据均可灵活定制，可适用于多种分辨率投影及大屏设备的轮播展示。

### 4.6.3风机信息显示

风机信息显示主要用来监测每个风机的情况，实时显示此风机的相关运行数据以及故障信息。

所有风机状态（含故障）应当归入运行、待机、维护、故障四类，通讯中断用另行标识。这些风机状态在风机矩阵图中用差别性的图标实时显示。

运行用蓝色风机标识，包括正常并网发电、限负荷出力、小风待机和大风待机；

待机用绿色风机标识，包括小风待机及大风切出；

维护用橙色风机标识，包括计划停运检修；

故障用红色风机标识，包括故障响应、故障维修；

通讯中断用灰色风机标识。

监控平台监测风机所有运行状态和故障信息，并归入上述状态。通讯中断，风机另行标识，但在通讯恢复后，系统也要通过技术手段或者事后补录的方式，及时补齐风机通讯中断状态内的时间统计，以保证风机状态统计时间的准确性和可用性。

### 4.6.4升压站信息显示

应提供升压站SCADA系统主要的监视运行画面，查询历史事件和采样数据，生成日常运行报表等。升压站画面内容应包括：接线图、电压棒图、负荷曲线等图形显示；历史曲线查询；运行日报表、月统计报表、电量统计报表等。同时有状态变化的部件，会根据部件的实时状态用相应的图标表示出来。

### 4.6.5电能表信息显示

系统可提供场站全部电能表、关口表的实时数据信息展示。

### 4.6.6箱变数据监测

按编号顺序排列展示电场内所有箱变的运行情况及主要数据,用不同的颜 色表示不同箱变的运行情况。各箱变的主要参数实时刷新。

### 4.6.7逆变器信息显示

提供光伏逆变器设备的数据实时信息显示，数据包括但不限于逆变器运行状态信息、各类电压、电流、发电量、功率设置等信息。

### 4.6.8汇流箱信息显示

提供光伏汇流箱设备的数据实时信息显示，数据包括但不限于汇流箱运行状态信息、各类电压、电流、温度等信息。

### 4.6.9直流表信息显示

提供直流表设备的数据实时信息显示，数据包括但不限于直流表运行状态信息、各路电流等信息。

### 4.6.10并网柜信息显示

提供并网柜设备的数据实时信息显示。

### 4.6.11出线柜信息显示

系统提供出线柜实时数据信息显示功能。

### 4.7故障告警管理

系统提供故障告警管理功能，含场站机组和升压站电气设备等报警信号。具体要求如下：

1）各种报警可以定义。

2）对需要进行越限告警监视的每一个数据,其上/下限值可人工设置或修改。

3）每当越限告警时,计算机会发出鸣叫声,同时变色,并可根据需要打印记录。

4）发生事故时,自动推出事故厂站的画面，并记录事故时间、对象和性质。

5）如果不同厂站同时发生事故时，推出最先发生事故的厂站画面,并在屏幕上提示其它事故厂站,然后由调度员调出相应的画面。

6）在发生报警之后,操作员可以通过相应操作来确认报警信息,即挂起或撤消。

7）提供语音告警的功能。

8）根据报警的重要程度不同报警分为多个级别，不同级别采用不同的报警方式进行提示，以提高值班人员事故处理效率。

### 4.8生产运营报表管理

报表管理提供完全跨平台的特性，支持Windows/Linux/Unix等操作系统，可移植性优秀，报表文件与Excel做到完全兼容。报表系统具有以下功能：

- 支持多种操作系统，具有很好的跨平台性、可移植性；报表文件与Excel完全兼容。

- 可使用各种历史数据，自动生成不同格式的报表，并按要求方式打印输出。

- 支持报表中各类数据的自由组合展示，并能够隐藏、显示指定列或行等。

- 支持各类计算公式的编写，能够按照数据精度要求定时生成数据报表。

- 对于需要手工填报的数据，应做到一次填报，自动保存到数据库中，并在其他报表中，自动生成，避免重复填报。

- 除标准模板报表外，系统能按照需求生成和保存报表的模板。

- 报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少，同时具备导出功能。

### 4.8.1日报表

日报表可以统计平均风速、发电量、厂用电、上网电量、购网电量等指标。

### 4.8.2月报表

月报表可以统计风电场、首次并网时间、平均风速、发电量、厂用电、上网电量、购网电量等指标。

### 4.8.3年报表

年报表可以统计风电场、首次并网时间、平均风速、发电量、厂用电、上网电量、购网电量等指标及其它需要上报的指标。

### 4.8.4电量统计报表

提供电量相关信息,包括各关口表处测得上网电量和下网电量，及衍生的关口表区域监控量；全场中压侧发电量，以及风机侧发电量；因限负荷损失的电量；每期项目和每条馈线的上网电量和下网电量等。

## 4.9用户权限管理

### 4.9.1权限管理

权限管理功能应提供用户的权限级别，使不同级别的用户具有相应级别的监视和操作权限，从而维护监控系统的安全和保密性。

### 4.9.2用户信息管理

用户信息管理功能应提供用户的基本信息，以便在系统登录后的画面显示和日志记录相关用户信息。

## 4.10系统移动端支持

系统采用最新的HTML5国际技术标准，响应式界面设计，保证同一套应用系统自适应不同大小的屏幕设备，使用户体验完整、统一。

## 4.11系统安全性要求

### 4.11.1电力二次安全防护

根据电力二次系统安全防护的规定和远程监控系统的功能划分，实时数据采集、远程监控、实时监测、故障报警这几个风电生产的重要业务功能，放到安全Ⅰ区，数据统计、数据分析、自动报表等非实时业务放到管理信息大区。在以后新增加的功能，可以根据实际情况考虑，放置到相应的安全分区，如功率预测系统放到安全Ⅱ区，视频系统、生产运营管理系统放到管理信息大区。

### 4.11.2电力二次系统安全防护措施

电力调度数据网是指各级电力调度专用广域数据网络、电力生产专用拨号网络等，是电网调度自动化、管理现代化的基础，是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段，是电力系统的重要基础设施，在协调电力系统发、送、变、配、用电等组成部分的联合运转及保证电网安全、经济、稳定、可靠的运行方面发挥了重要的作用。

风电远程监控系统根据电力二次系统安全防护规定，采取安全措施，包括正向隔离、纵向加密、防火墙和权限管理等措施。

### 4.11.3其他安全防护措施

除了符合电力二次系统安全防护要求外，系统将遵守企业内部相关安全防护措施，以保障整个监控系统的安全。

### 4.12中心端系统升级扩容及增加风电场站端设备清单

本清单仅供参考，最终构成由实际情况而定。

## 4.12.1中心端软硬件

| 项目名称：温州新能源风光一体化集中监测中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一.软件 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风光一体化集中监测系统 | 风电场、光伏电站设备数据展示、故障告警等功能 | 套 | 1 |
| 2 | 生产运营报表 | 生产智能报表，生产日常报表 | 套 | 1 |
| 二.硬件 |
| 1 | 应用服务器 | 2U,2*E5-2630v4,32GB,2*1.2TB(万转SAS), 4*网口,双电，面板，导轨，idrack卡 | 台 | 1 |
| 2 | 存储服务器 | 1*E5-2650v4,16GB,4*4TB(SAS), 4*网口,双电，面板，导轨，idrack卡 | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙 | 企业级千兆网络防火墙 | 台 | 2 |
| 4 | 路由器 | 千兆企业级路由器 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 24口千兆企业级，单电 | 台 | 1 |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜 2000×1000×600 | 台 | 1 |

## 4.12.2中心端基础硬件设备

| 项目名称：中心端基础硬件设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | UPS不间断电源系统 | 3KVA 2小时 | 1 | 套 |
| 2 | 拼接大屏系统 | 2*3拼接大屏 3.5mm拼缝 6进6出 | 1 | 套 |
| 3 | 操作台/监控台 | 集控中心监控台4工位，含座椅 | 1 | 套 |

## 4.12.3风电场站端软硬件

| 项目名称：电站数据采集与传输系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一.软件 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数据采集子系统软件 | 风场风机、升压站、电能表等设备实时数据采集 | 套 | 2 |
| 2 | 华仪风机数据破解服务 | 华仪风机数据采集破解服务，实现数据采集和监视 苍南霞关风场： HW50/780机型出保 平阳西湾风电场 HW50/780 出保 | 套 | 2 |
| 二、硬件设备 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 采集服务器 | 服务器 (E3-1220 v5/8GB/1TB SATA/2背板/3年上门服务) | 台 | 2 |
| 2 | 转发服务器 | 服务器 (E3-1220 v5/8GB/1TB SATA/2背板/3年上门服务) | 台 | 2 |
| 3 | 隔离设备 |  | 台 | 2 |
| 4 | 防火墙 | 多业务企业级VPN安全网关防火墙 |  | 2 |
| 5 | 交换机 | 24口全千兆二层非网管机架式交换机 |  | 2 |
| 6 | 机柜 | 标准机柜 | 台 | 4 |

# 第五章 风光一体化集中监测中心场地设计

## 5.1建设思路

风光一体化监测中心用房建设遵循“以人为本”的原则，要求合理、科学地考虑建设地点、平面布局与流程，充分满足使用要求。设计风格以现代、简洁、大气、庄重为主格调，装修项目以简洁为主。本次场地装修与公司新办公楼装修同步配套进行，并已包含在新办公楼装修项目中。

## 5.2基本原则与功能要求

用房建设应遵循统筹规划、适当超前、专业设计、专业施工、安全可靠、经济适用的原则。

施工应严格遵照国家《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》C类机房标准进行，全部工作区域均应敷设防静电地板，机柜、设备柜、蓄电池柜应在电板下设置底座或散力架；强弱电走线应分开，控制台、大屏等设备应与装修风格保持统一；大屏支架与包边处理由装修方与大屏设备方统一协调安装。

5.2.1机房电气系统

5.2.1.1供配电系统

（1）供电电源

风光一体化监测中心重要的监控设备电源负荷等级为二级，其余照明、通风、空调等负荷等级为三级。集控中心宜具有双路独立的电源供电。

风光一体化监测中心供电方式采用TN-S系统，采用放射式配电方式，分别提供UPS电源、通信电源、空调机、动力及照明等用电。

（2）通信电源

应配置1套通信直流电源系统，保证各个通信设备双电源供电。

5.2.1.2照明系统

（1）主控制室、计算机房

主控制室、计算机房为运营人员主要工作场所，其照明质量直接影响到计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康。灯具排列与工作站位置保持一致，以避免眩光产生，为避免模拟屏的反射光，灯具采用带格栅的荧光灯，同时增加光线的均匀度。主控制室、计算机房均采用嵌入式格栅荧光灯并建议采用哑光镜面，选用三管格栅灯，嵌入式安装。

5.2.1.3接地系统

（1）监控中心总接地系统

集控中心接地系统采用联合接地系统，即直流逻辑接地、交流工作接地、安全保护接地、防雷接地作为一个等点位接地体，并与大楼总接地体相连，要求阻值≤1Ω。如大楼接地电阻满足设计要求，则无需增加接地设备，如不满足，则应采取相应降阻措施（适当外延接地网、增加接地极等），使接地电阻满足要求。

（2）机房接地

在机房设置等电位联接网格，网格四周设置等电位联结带，并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接，每台电子信息设备（机柜）应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房内等电位联结网格拟采用截面积不小于25mm2的接地铜带，根据电子信息设备的摆放密度在防静电活动地板下构成(1200mm×1200mm)的矩形网格，等电位联接带拟采用30×4 mm2的接地铜排。

5.2.1.4消防系统

集控中心应根据机房的等级设置相应的消防系统，并按照现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016、《气体灭火系统设计规范》GB50370等要求执行，同时应符合当地消防部门的有关规定。

第六章 项目概算

6.1温州新能源风光一体化集中监测中心项目建设概算

6.1.1中心端软硬件概算

| 项目名称：温州新能源风光一体化生产运营监测中心 |  |  | 货币单位： 人民币 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.软件费用 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| 1 | 风光一体化集中监测系统 | 风电场、光伏电站设备数据展示、故障告警等功能 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 | 生产运营报表 | 生产智能报表，生产日常报表 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 15.00 |  |
| 二.硬件总费用 |  |
| 1 | 应用服务器 | 2U,2*E5-2630v4,32GB,2*1.2TB(万转SAS), 4*网口,双电，面板，导轨，idrack卡 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2 | 存储服务器 | 1*E5-2650v4,16GB,4*4TB(SAS), 4*网口,双电，面板，导轨，idrack卡 | 台 | 1 | 3.80 | 3.80 |  |
| 3 | 防火墙 | 企业级千兆网络防火墙 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |
| 4 | 路由器 | 千兆企业级路由器 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
| 5 | 交换机 | 24口千兆企业级，单电 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜 2000×1000×600 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | 合计： |  |  |  | 10.00 |  |
|  |  | 总计 |  |  |  | 25.00 |  |

6.1.2中心端基础硬件概算

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源系统 | 3KVA 2小时 | 1 | 套 | 1.9 | 1.9 |  |
| 2 | 拼接大屏系统 | 2*3拼接大屏 3.5mm拼缝 6进6出 | 1 | 套 | 6.3 | 6.3 |  |
| 3 | 操作台/监控台 | 集控中心监控台4工位，含座椅 | 1 | 套 | 2.8 | 2.8 |  |
|  |  |  |  | 合计总价（万元） | 11 |

6.1.3风电场场站段软硬件概算

| 项目名称：风电场数据采集与传输系统 |  |  | 货币单位： 人民币 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.软件费用 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| 1 | 数据采集子系统软件 | 风场风机、升压站、电能表等设备实时数据采集 | 套 | 2 | 7.00 | 14.00 |  |
| 2 | 华仪风机数据破解服务 | 华仪风机数据采集破解服务，实现数据采集和监视 苍南霞关风场： HW50/780机型出保 平阳西湾风电场 HW50/780 出保 | 套 | 2 | 3 | 6 |  |
|  |  | 合计： |  |  |  | 20.00 |  |
| 二、硬件设备费用 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| 1 | 采集服务器 | 服务器 (E3-1220 v5/8GB/1TB SATA/2背板/3年上门服务) | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |
| 2 | 转发服务器 | 服务器 (E3-1220 v5/8GB/1TB SATA/2背板/3年上门服务) | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |
| 3 | 隔离设备 |  | 台 | 2 | 2.2 | 4.4 |  |
| 4 | 防火墙 | 多业务企业级VPN安全网关防火墙 |  | 2 | 0.3 | 0.6 |  |
| 5 | 交换机 | 24口全千兆二层非网管机架式交换机 |  | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 6 | 机柜 | 标准机柜 | 台 | 4 | 0.25 | 1 |  |
|  |  | 合计： | 9.6 |  |
| 三、系统实施费用 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| 1 | 现场实施费 | 电站侧现场软硬件安装调试服务费 | 场 | 2 | 1.2 | 2.4 |  |
|  |  | 合计： | 2.4 |  |
| 总计 | 32 |  |

## 第七章 项目安装、测试、试运行及验收

### 7.1项目安装、测试

7.1.1供应商负责制定具体的安装、测试等项目整体的进度计划，双方共同协商制定时间表，供应商应按采购人的要求，在规定时间内将其所提供的产品安装到指定地点。

7.1.2安装、测试所需的工具由供应商负责提供。供应商负责准备安装、测试所需的资料，并负责指导采购人人员掌握和使用这些技术资料。

7.1.3供应商应在具备测试条件后提出完整的测试申请，包括测试方案、具体测试项目、测试目的、测试标准、测试工具、测试用例、测试工程师姓名等，并提供相应测试工具。测试的条款应与双方共同认可的技术规范一致，最终测试文件由供应商拟定，并经采购人确认。

7．1.4供应商须使用权威测试工具进行软件压力测试、数据库性能测试，并满足技术指标要求。

### 7.2项目验收要求

供应商应在具备功能验收、试运行验收和竣工验收条件后向采购人提供测试报告、及验收申请。测试报告包括测试方案、具体测试项目、测试目的、测试标准、测试工具、测试用例、测试工程师姓名、测试结论等内容。验收申请包含验收方案、具体验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等内容。

### 7.3项目交付要求

供应商应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，并在通过双方认可的验收后，交付给采购人，其中包括：

7.3.1满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的，可最终良好运行的应用软件系统；

7.3.2满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套技术文件。技术文件同时交付电子版本及印刷版本。

### 7.4项目技术服务要求

7.4.1供应商应说明在本项目的软件技术维护队伍和实施组织方式、服务模式，以及售后服务的开展方式。

7.4.2供应商应提供软件设计、测试时所需的设计资料、技术服务和技术咨询。

7.4.3在系统实施期间，采购人可以派出技术人员参加项目的管理及实施，供应商有责任对其进行指导；在系统试运行期间，供应商应根据需要，派遣技术人员到现场指导使用和维护工作。

7.4.4供应商应对其本地的售后服务、技术支持方面的情况作出说明（包括在浙江省内有无技术支持中心，地点设在何处，能否提供7×24小时技术服务，能够提供的技术服务及其服务方式）。在系统发生严重故障的情况下，供应商承诺在多长时间内赶赴现场，承诺在多长时间内排除故障。

### 7.5项目技术培训要求

7.5.1供应商应负责采购人技术人员和管理人员的技术培训。

7.5.2供应商应提供全套培训教材（分用户、层级）和培训课程计划（包括人数、时间、课程、入学要求等）及培训所需要的教材和教师讲解说明。关于具体的培训详细计划、人数、开课日期等由双方在商务谈判中商定，供应商可提出一套参考建议。

7.5.3培训用教材至少应包括相应软件的安装、维护和测试技术，其内容应包括：供应商提供的软件系统的操作方法、维护方法、安装调试、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，培训教材应与供应商提供的最新版本的软件系统相一致，要求用中文编写。保证每学员一整套，供应商应提供培训人员实习所需的运行环境。

7.5.4在系统运行一段时间后，供应商应对采购人人员进行后续培训，以提高管理、维护人员的管理水平。

# 第八章  相关技术标准和规范

除非本规范对标准和规程另有规定，在本项目所使用和提供的所有设备、器件、材料和所有设计、计算、试验、制造及测试验收应符合以下最新版本的标准和规程或经批准的其他标准或同等的适用于制造国的其他相关标准。

## 8.1软件标准

GB1526－89 信息处理－数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文字编制符及约定

GB4943.1－2011 信息技术设备安全第1部分: 通用要求

GB/T13702-92 计算机软件分类与代码

GB/T11457-2006 软件工程术语

GB/T15629.3-1995 中华人民共和国计算机信息安全保护条例

GB/T15532-2008 计算机软件测试规范

GB18030-2005 信息技术中文编码字符集

GB 8566-2007 信息技术软件生存周期过程

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范

GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范

GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理

## 8.2硬件标准

GB/T 13729-2002 远动终端设备

GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 191 包装储运图示标志

## 8.3电力标准

GB/T 2423 电工电子产品环境试验

GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范

GB 50174-93 电子计算机机房设计规范

GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范

GB/T 13729-2002 远动终端设备

GB/T 13730-2002 地区电网调度自动化系统

GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术

GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T 719-2000 远动设备及系统 第5-102部分：传输规约 电力系统电能量累积传输配套标准

DL/T 667-1999 远动设备及系统 第5-103部分：传输规约 继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问

DL/T 5003-2005 电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 5149-2001 220～500kV变电站计算机监控系统设计技术规程

DL/T 5218-2012 220kV～750kV变电站设计技术规程

DL/T 5103-1999 35kV～110kV无人值班变电站设计规程

DL5430-2009 无人值班变电站远方监控中心设计技术规程

DL/T 476-2012 电力系统实时数据通信应用层协议

GB/T 2900.53-2001 电工术语风力发电机组

NB/T 31004-2011 风力发电机组振动状态监测导则

DL/T 797-2012 风力发电场检修规程

DL/T 666-2012 风力发电场运行规程

IEC 61400-25 风力发电厂监控通信原理及模型

IEC 61970 能量管理系统应用程序接口

IEC 61850 变电站通讯网络和系统

Q/GDW 216-2008 电网运行数据交换规范

电监会第14号令 《电力二次系统安全防护规定》

电监会办安全[2012] 157号 风电、光伏和燃气电厂二次系统安全防护技术规定（试行）

国调［2005］222号 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》

ISO/IEC11801 国际标准组织结构化布线标准

TIA/EIATSB-67 无屏蔽双绞线UTP端到端系统功能检测标准

《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》

《信息系统安全等级保护基本要求》

国网公司《中低压配电网自动化系统安全防护补充规定（试行）》

上述标准不限于此。所列标准均为最新版本，若有不一致之处，按最高标准执行。